## Slide 1
Fusi³
SEM 影像融合與缺陷分析工具
SEM Image Fusion & Defect Analysis Platform
v 1.0.0
Perspective-Combination
Powered by PySide6 · OpenCV · NumPy · Matplotlib · python-pptx

## Slide 2
系統概覽 System Overview
Fusi³ 是什麼？
專為半導體製程 SEM 影像分析設計的桌面工具，可融合多組不同拍攝條件的影像，精確對齊後執行運算，協助工程師快速識別微缺陷。
What is Fusi³?
A desktop tool for semiconductor SEM image analysis — fusing multi-condition images, aligning precisely, and computing results to help engineers detect micro-defects rapidly.
1
多影像融合 / Multi-Image Fusion
多組 E-beam 條件影像 → 對齊 → 運算
Multi-condition images → Align → Compute
2
缺陷視覺化 / Defect Visualization
SNR 熱圖 + ROI 統計 + DVI 指標
SNR heatmap + ROI stats + DVI metrics
3
自動化報告 / Automated Report
一鍵輸出 PPTX 分析報告
One-click PPTX analysis report export

## Slide 3
操作流程 Workflow Overview
1
載入影像
Load Images
選擇 Base +
多張 Compare 影像
2
設定參數
Configure
EF 條件解析
運算類型 / Alpha 值
3
對齊運算
Align & Compute
Phase Correlation
+ Sobel Edge 對齊
4
SNR / ROI 分析
Analyze
SNR 熱圖 +
ROI 缺陷指標
5
輸出報告
Export Report
一鍵生成
PPTX 報告
★ 每個步驟皆有即時預覽視窗，所有參數可隨時調整後重新執行 | Real-time preview at every step — re-run anytime after adjusting parameters

## Slide 4
影像載入與自動解析 Image Loading & Auto-Parsing
Base 影像 / Base Image
作為對齊基準的主影像，所有 Compare 影像皆對齊至此。
The reference image — all compare images align to it.
Compare 影像 / Compare Images
支援多張 Compare 影像同時載入，一次完成批次對比分析。
Supports loading multiple compare images simultaneously.
支援格式：PNG · TIF · BMP · JPG
E-beam 條件自動解析 / Auto Filename Parsing
從檔名自動提取 E-beam 參數，無需手動輸入。
Auto-extracts E-beam params from filename.
img_5kV_100pA_001.tif
電壓 Voltage
5 kV
電流 Current
100 pA
解析結果自動填入 UI 欄位 · Parsed values auto-populate UI fields
★ 首次啟動自動顯示新手引導 Tutorial，逐步帶領使用者完成第一次操作
★ First launch shows Welcome Tutorial Overlay for guided onboarding

## Slide 5
影像對齊技術 Image Alignment Algorithm
Step 1
相位相關法 / Phase Correlation
利用頻域相位差計算亞像素級位移偏移量，精確對齊兩張影像的空間位置。
Computes sub-pixel shift via frequency-domain phase difference — achieves precise spatial alignment.
Step 2
Sobel 邊緣增強 / Sobel Edge Detection
對影像施加 Sobel 梯度濾波，強化邊緣特徵後再進行 Phase Correlation，提升低對比度影像的對齊精度。
Applies Sobel gradient filter to enhance edges before phase correlation, improving alignment for low-contrast images.
對齊結果包含：位移向量 (dx, dy) · 對齊品質分數 · 對齊前後可視化預覽

## Slide 6
影像運算類型 Image Operation Types
Base − Compare
相減 / Subtract
凸顯兩影像差異，識別亮度變化區域
Highlights differences, detects brightness changes
α×Base + β×Compare
混合 / Blend
可調 alpha/beta 權重，融合兩影像
Adjustable α/β weights, fuses two images
255 − Base
反相(Base) / Invert Base
對 Base 影像執行反相
Inverts the base image grayscale values
255 − Compare
反相(Compare) / Invert Compare
對 Compare 影像執行反相
Inverts the compare image
255 − Result
反相(Result) / Invert Result
對運算結果執行反相，增強可見性
Inverts the computed result image
Blend 模式：α + β = 1.0，預設 α = 0.5 / β = 0.5，可透過 UI 滑桿即時調整
Blend mode: α + β = 1.0, default 0.5 / 0.5 — adjustable via UI slider in real time

## Slide 7
SNR 訊號分析 SNR Signal Analysis
256×256
局部 SNR 熱圖 / Local SNR Map
patch grid
Mean + 2σ
高訊號閾值 / SNR Threshold
dynamic
JET LUT
彩色視覺化 / Colorize Mode
heatmap
SNR 計算流程 / SNR Computation Pipeline
①
分割 Patch
Tile result image
into local patches
②
計算局部
Mean & Std
Compute local mean
& std per patch
③
SNR = μ/σ
Local SNR score
per patch
④
高訊號篩選
Select patches >
Mean + 2σ threshold
⑤
JET 彩色熱圖
Apply JET colormap
for visualization

## Slide 8
ROI 管理與缺陷指標 ROI Management & Defect Metrics
ROI 系統功能 / ROI System Features
命名 ROI / Named ROI
每個 ROI 可自訂名稱標籤
Custom name label per region
類型分類 / Type: Target / Ref
Target（缺陷目標）或 Reference（參考對照）
Classify as defect target or reference region
多 ROI 管理 / Multi-ROI Set
同時管理多個 ROI，一次計算所有統計
Manage multiple regions in one batch
互動式繪製 / Interactive Draw
滑鼠拖拉直接在影像上繪製 ROI
Draw ROI directly on image via mouse drag
SNR_target / SNR_ref
DVI — Defect Visibility Index
缺陷可見度指數
Higher = more visible defect
|μ_target − μ_ref|
Contrast — Mean Contrast
目標與參考區域亮度差
Brightness difference
Laplacian Variance
Edge Sharpness — Laplacian Sharpness
邊緣清晰度評分
Edge clarity score via Laplacian
μ_patch / σ_patch
ROI SNR — Local ROI SNR
ROI 區域內訊噪比
Signal-to-noise ratio within ROI
所有指標自動計算並顯示於結果面板 · All metrics auto-computed and shown in result panel

## Slide 9
進階融合模式 Advanced Fusion Modes
四象限融合 / Quadrant Fusion
將影像分為四個象限，可分別指定不同的 Compare 影像進行融合，生成複合比較視圖。
Divides the image into four quadrants — each quadrant can use a different compare image, producing a composite comparison view.
Q1
Base
Q2
Cmp A
Q3
Cmp B
Q4
Cmp C
四象限融合示意
多組 Pair 批次處理 / Multi-Pair Batch
一次設定多組 Base-Compare pair，批次執行對齊與運算，結果以 Tab 頁面分頁顯示。
Configure multiple Base-Compare pairs at once — batch alignment & operations, results shown in tabbed view.
Pair 1
Base + Cmp A
Result Tab 1
Pair 2
Base + Cmp B
Result Tab 2
Pair 3
Base + Cmp C
Result Tab 3

## Slide 10
PPTX 報告自動輸出 Automated PPTX Report Export
一鍵生成完整 PowerPoint 分析報告 / One-Click Full PowerPoint Analysis Report
使用 python-pptx 自動封裝所有分析結果，含影像、統計數據、ROI 指標，無需手動整理即可輸出專業報告。
Automatically packages all analysis results — images, statistics, ROI metrics — into a professional PowerPoint using python-pptx.
封面頁 / Cover Slide
日期、版本、影像來源資訊
對齊結果 / Alignment Results
dx/dy 位移量、對齊品質分數
運算結果影像 / Operation Images
Subtract / Blend / Invert 結果圖
SNR 熱圖 / SNR Heatmap
彩色局部 SNR 視覺化圖
ROI 統計表 / ROI Statistics Table
DVI · Contrast · Sharpness 指標
直方圖 / Histogram
影像亮度分布圖
輸出格式：.pptx · 使用 python-pptx 套件 · 可直接在 PowerPoint / LibreOffice Impress 開啟

## Slide 11
技術架構 Technical Architecture
UI Layer / 介面層
PySide6 (Qt6)
design_tokens.py 設計系統
Welcome Tutorial Overlay
Matplotlib 圖表整合
Core Layer / 核心演算層
perspective_combine.py — 主運算邏輯
ebeam_snr.py — 對齊 & SNR
roi_set.py — ROI 管理與統計
Dependencies / 依賴套件
NumPy — 數值運算
OpenCV — 影像處理與對齊
Matplotlib — 繪圖視覺化
python-pptx — 報告輸出
▶ 進入點：main.py → Splash Screen → PerspectiveCombinationDialog / Entry: main.py → Splash → Main Dialog

## Slide 12
Fusi³ 功能總結
Feature Summary
01
影像載入 & E-beam 解析
Image Loading & Auto-Parsing
02
Phase Correlation 對齊
Robust Alignment Algorithm
03
5 種影像運算模式
5 Operation Types (Sub/Blend/Inv)
04
局部 SNR 熱圖分析
Local SNR Heatmap Analysis
05
多 ROI 缺陷指標
Multi-ROI Defect Metrics (DVI)
06
四象限 & 批次融合
Quadrant & Multi-Pair Fusion
07
PPTX 報告自動輸出
Automated PPTX Report Export
08
新手引導 Tutorial
Welcome Tutorial Onboarding
Fusi³ / Perspective-Combination · Built with PySide6 · OpenCV · NumPy · python-pptx